Numer sprawy: DZ.273.1.11.2020

Kalisz, 24 listopada 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni będących w zasobach MZBM w Kaliszu zlokalizowanych w Kaliszu, przy ul.: Tuwima 10, Wrocławska 191, Częstochowska 177-179.

1. Dane Zamawiającego:

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu, ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz,

tel. 62 598 55 00, faks 62 598 55 01, email: janusz_pszczola@mzbm.kalisz.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:

  - Przedmiotem zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych obejmuje sukcesywną dostawę, w miarę powstających potrzeb eksploatacyjnych, oleju opałowego lekkiego do kotłowni będących            w zasobach MZBM, zlokalizowanych w Kaliszu, przy ul.: Tuwima 10, Wrocławska 191, Częstochowska 177-179.

  - Olej opałowy winien spełniać minimalne wymagania jakościowe określone w normie                       PN-C-96024: 2001 (Przetwory naftowe. Oleje opałowe) tj.:

| Parametr | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Wartość opałowa, min. | MJ/kg | 42,6 |
| Gęstość w temp. 15oC, max. | kg/m3 | 860 |
| Temperatura zapłonu, min. | oC | 56 |
| Temperatura płynięcia, max. | oC | -20 |
| Lepkość kinematyczna w 20 oC, max. | mm2/s | 6 |
| Zawartość wody ,max. | mg/kg | 200 |
| Zawartość siarki, max. | % | 0,1 |
| Barwa | czerwona |

  - Przewidywana wielkość dostaw w okresie objętym zamówieniem wynosi 40 m3.  Minimalna wielkość jednorazowej dostawy do jednej kotłowni to 1 m3.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości dostaw ze względu na warunki atmosferyczne lub wyczerpanie wartości umowy. W sytuacji takiej Wykonawca nie będzie wnosił żadnych zastrzeżeń oraz roszczeń.

### Planowany termin wykonania zamówienia:

### 12 m-cy od dnia obowiązywania umowy (nie wcześniej niż od dnia 18 grudnia 2020 r.).

4. Istotne postanowienia umowy:

  - Szczegółowe warunki zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

5. Opis sposobu przygotowania oferty:

  - Podstawowym elementem oferty jest wypełniony i podpisany „Formularz ofertowy”, którego wzór (wymagany zakres informacji) stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, który należy złożyć,

  - Dokument wykazujący posiadane uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania –

- wykazanie, posiadania (aktualną przynajmniej na dzień składania ofert) koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U.z 2006r.nr 89, poz.625 ze zm.) – oryginał lub kopia, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (osobę) osoby uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy.

- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy, określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy, albo przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

6. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

Pisemną ofertę należy złożyć w siedzibie MZBM w Kaliszu, ul. Dobrzecka 18 (parter budynku: Biuro Obsługi Interesantów) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2020 r. do godz. 1000                        w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Oferta na dostawę oleju opałowego”.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 grudnia 2020 r. o godz. 1010, w siedzibie zamawiającego, pokój   nr 202.

- Wybór dostawcy

Zamawiający dokona porównania ofert na podstawie kryterium – cena brutto (obowiązująca  na dzień           7 grudnia 2020 r.) dostawy 40 m3 oleju opałowego -  100 %

wyliczonej od ceny netto 1 m3 oleju opałowego lekkiego umieszczonej w oficjalnym cenniku paliw producenta oferowanego oleju opałowego lekkiego, obowiązującej na dzień 7 grudnia 2020 r.                          i opublikowanej na oficjalnej stronie internetowej producenta oferowanego oleju opałowego.

Uwaga: podana w „Formularzu ofertowym” marża lub upust za 1 m3 oleju opałowego jest stała/stały przez cały okres realizacji zamówienia, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,         w tym koszty dostawy, wyładunku, koszty ubezpieczenia do miejsca dostawy oraz wszystkie inne koszty wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, może wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów i pełnomocnictwa.

- W przypadku złożenia cenowo takich samych ofert zamawiający wezwie oferentów, których oferty były takie same, do złożenia nowych niższych cenowo ofert.

- Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe                z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem nie powodujących istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w każdej chwili, bez podania przyczyn lub ograniczenia przedmiotu zamówienia.

- Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień publicznych, która nie ma zastosowania do niniejszego postępowania (art. 4 pkt 8 Pzp).

- Złożenie oferty nie musi skutkować zawarciem umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyny.

- Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z oferentami jest Pan Janusz Pszczoła                 tel. 62 598 55 28, Dział Zarządzania Nieruchomościami MZBM w Kaliszu, (II- piętro - pokój          Nr 205).

Zatwierdził:

/Z-ca Dyrektora Piotr Boratyński/

Załączniki:

- Druk formularza ofertowego

- Wzór umowy